## Slide 1: Area Allocation & Type Layout
Facility Planning

## Slide 2
The Facilities Planning Process
1. Define or redefine objective of the facilites
2. Specify primary and support activities
3. Determine the interrelationship
4. Determine space requirements
5. Generate alternatives facilites plan
6. Evaluate alternatives facilities plan
7. Select a facilities plan
8. Implement the plan
9. Maintain and adapt the facilities plan
10. Redefine the objective of the facility

## Slide 3: Area Allocation
Space Requirements Planning
total space requirements worksheet

## Slide 4: Area Allocation
Building Size Determination
Bangunan standard memiliki bermaca-macam kriteria luas (100’ x 100’, 50’ x 50’, 40’ x 40’, dll.)
25’ x 50’  mengacu pada ratio perbandingan panjang dengan lebar 2 : 1.
Ratio 2:1 merupakan suatu bangunan yang ideal, dengan ratio ini maka aliran materi beserta akses penggunaan fasilitas akan lancar dan nyaman

## Slide 5: Area Allocation
Apabila dibutuhkan 18.735 square feet, terlabih dahulu bagi menjadi dua. Sehingga menjadi 18,735 / 2 = 9,367. Kemudian dicari akar kuadrat dari nilai tersebut √9.367 = 97  100. Dengan hasil akar kuadrat tersebut maka kita sudah mendapatkan ukuran luas bangunan yakni 100’ x 200’  Ratio 2:1

## Slide 6: Area Allocation
Area Allocation Procedure
Establish a 100’ x 200’ grid
400 sq2

## Slide 7: Area Allocation
2. Calculate the number of squares (400 sq.feet) needed by each department
Department | Square Feet | # 400 sq.ft blocks
Fabrication | 2238 | 6
(2) Spot Weld | 1170 | 3
(3) Paint | 4200 | 11
(4) Assembly | 912 | 3
(5) Receiving | 648 | 2
(6) Stores | 450 | 1
(7) Warehouse | 4352 | 11
(8) Shipping | 400 | 1
(10) Maintenance | 800 | 2
(11) Utilities | 100 | 0.25
(12) Emp. Entrance | 200 | 0.5
(12)Locker Room | 175 | 0.5
(12) Toilets | 200 | 0.5
(13)Cafetaria | 500 | 1.5
(12) Medical | 100 | 0.25
(14)Office | 2200 | 6
 |  | 49.5

## Slide 8: Area Allocation
5 | 6 | 10 | 11
2 | 1 | 8 | 
3 | 4 | 7 | 
9 | 12 |  | 
14 | 13 |  | 
3. Place these blocks into the area allocation layout
Using the dimensionless block diagrams as the guide

## Slide 9: Area Allocation
Department | Square Feet | # 400 sq.ft blocks
Fabrication | 2238 | 6
(2) Spot Weld | 1170 | 3
(3) Paint | 4200 | 11
(4) Assembly | 912 | 3
(5) Receiving | 648 | 2
(6) Stores | 450 | 1
(7) Warehouse | 4352 | 11
(8) Shipping | 400 | 1
(10) Maintenance | 800 | 2
(11) Utilities | 100 | 0.25
(12) Emp. Entrance | 200 | 0.5
(12)Locker Room | 175 | 0.5
(12) Toilets | 200 | 0.5
(13)Cafetaria | 500 | 1.5
(12) Medical | 100 | 0.25
(14)Office | 2200 | 6
 |  | 49.5
5 | 6 | 10 | 11
2 | 1 | 8 | 
3 | 4 | 7 | 
9 | 12 |  | 
14 | 13 |  | 
R
S
R

## Slide 10: Aliran material
Tipe Layout

## Slide 11: General Flow Pattern
Straight line
U shape
S shape
W shape
Tipe Layout

## Slide 12: Flow pattern
Tipe Layout

## Slide 13: Aliran material
Good
Bad
Tipe Layout

## Slide 14: Pola Aliran Bahan untuk Proses Produksi
  Straight Line
  Serpentine atau Zig-zag Shape (S-Shape)
  U-Shape
  Circular
  Odd Angle
Tipe Layout

## Slide 15: Straight Line
Dipakai pada proses produksi yang berlangsung sangat singkat dan sederhana.
Dengan pola ini akan diperoleh:
  Jarak yang terpendek antara dua titik
  Proses produksi berlangsung pada garis lurus
  Total jarak perpindahan bahan kecil
1
2
3
4
n
……..
Tipe Layout

## Slide 16: Serpentine (S-Shape) atau Zig-zag Shape
Cocok untuk aliran produksi yang panjang sehingga harus dibelokkan.
Secara ekonomis hal itu dapat mengatasi keterbatasan area, bentuk dan ukuran bangunan yang ada
1
2
3
4
5
6
Tipe Layout

## Slide 17: U-Shape
Pola ini dipakai bila dikehendaki titik akhir dan titik awal proses produksi berada pada lokasi yang sama.
Keadaan ini dapat mempermudah pemanfaatan fasilitas transportasi dan mempermudah pengawasan keluar-masuknya material dari dan ke pabrik
1
6
5
2
3
4
Tipe Layout

## Slide 18: Circular
Pola ini dipergunakan bila dikehendaki lokasi pengembalian material dan produk berada pada titik sama yaitu awal aliran produksi berlangsung.
Hal ini baik apabila bagian penerimaan dan pengiriman material atau produk jadi direncanakan berada pada lokasi yang sama dalam pabrik yang bersangkutan.
4
3
2
1
6
5
Input
output
Tipe Layout

## Slide 19: Odd Angle
Pola ini umum digunakan pada kondisi berikut:
  Proses handling dilaksanakan secara mekanis
  Keterbatasan ruangan menyebabkan pola aliran yang lain terpaksa tidak dapat diterapkan
  Dikehendaki adanya pola aliran yang tetap dari fasilitas-fasilitas produksi yang ada
Pola ini akan memberikan lintasan yang pendek sehingga terasa kemanfaatannya untuk area yang sangat terbatas.
1
2
3
4
5
6
Tipe Layout

## Slide 20: Aliran material
Tipe Layout

## Slide 21: Type Layout
Product layout
Process Layout
Group of technology
Fixed layout
Tipe Layout

## Slide 22: Product Layout
G
U
D
A
N
G
B
A
H
A
N
Mesin
Bubut
Mesin
Press
Mesin
Perata
Mesin
Bubut
Mesin
Drill
Mesin
Gerinda
Mesin
Drill
Mesin
Lengkung
Mesin
Drill
Mesin
Perata
Mesin
Drill
Mesin
Drill
P
E
R
A
K
I
T
A
N
G
U
D
A
N
G
B
J
A
A
B
C
D
Tipe Layout

## Slide 23: Keuntungan Product Layout
Layout sesuai dengan urutan proses sehingga umumnya proses berbentuk garis.
Pekerjaan dari satu proses secara langsung dikerjakan pada proses berikutnya, sehingga:
  Total waktu produksi per unit menjadi pendek.
  Work in process material menjadi sedikit
  Mesin ditempatkan dengan jarak minimal.
Aktivitas selama proses produksi sedikit.
Tipe Layout

## Slide 24: Kelemahan Product Layout
Kerusakan pada satu mesin akan mengakibatkan terhentinya proses produksi.
Layout ditentukan oleh produk yang diproses, perubahan disain produk membutuhkan relayout
Kecepatan produksi ditentukan oleh mesin yang beroperasi paling lambat
Membutuhkan investasi yang tinggi
Tipe Layout

## Slide 25: Process Lay-out
G
U
D
A
N
G
B
A
H
A
N
Mesin
Bubut
Mesin
Bubut
Mesin
Perata
Mesin
Bubut
Mesin
Bubut
Mesin
Gerinda
LAS
Mesin
Perata
Mesin
Perata
Mesin
Drill
Mesin
Drill
G
U
D
A
N
G
B
J
A
A
D
Mesin
Gerinda
LAS
CAT
CAT
RAKIT
RAKIT
B
C
Tipe Layout

## Slide 26: Keuntungan Process Layout
Penggunaan mesin lebih efektif.
Fleksibilitas tenaga kerja dan fasilitas produksi besar dan sanggup berbagai macam jenis dan model produk.
Investasi mesin relatif kecil
Keragaman tugas membuat tenaga kerja lebih tertantang dan termotivasi
Adanya aktivitas supervisi yang lebih baik dan efisien melalui spesialisasi pekerjaan.
Tipe Layout

## Slide 27: Kelemahan Process Layout
Aliran proses yang tidak sederhana mengakibatkan ongkos material handling mahal
Total waktu produksi lebih panjang
Work in process inventory cukup besar
Ketrampilan tenaga kerja harus tinggi karena variasi aktivitas produksi tinggi
Kesulitan menyeimbangkan kerja dari setiap fasilitas produksi karena penempatan mesin yang berkelompok.
Tipe Layout

## Slide 28: Group Technology Layout
G
U
D
A
N
G
B
A
H
A
N
Mesin
Bubut
Mesin
Press
Mesin
Perata
Mesin
Bubut
Mesin
Drill
Mesin
Gerinda
LAS
Mesin
Press
Mesin
Drill
Mesin
Drill
G
U
D
A
N
G
P
R
D
J
A
D
I
A1
Mesin
Gerinda
RAKIT
RAKIT
CAT
RAKIT
RAKIT
B1
A2
Mesin
Gerinda
Mesin
Drill
B2
Tipe Layout

## Slide 29: Group Technology Layout
Based on the grouping of parts to form product families
Nonidentical parts may be grouped into families based on common processing sequences, shapes, material composition, tooling requirements, handling/storage/control requirements, and so on
Tipe Layout

## Slide 30: Keuntungan Group Technology Layout
Dapat mengurangi pemborosan waktu perpindahan antar kegiatan yang berbeda.
Penyusunan mesin berdasarkan family produk, sehingga:
  Mengurangi waktu set up mesin
  Mengurangi area lantai produksi
  Mengurangi ongkos material handling
Apabila ada urutan proses terhenti maka dapat dicari alternatif lain.
Mudah mengidentifikasi bottleneck dan cepat merespon perubahan jadwal.
Tipe Layout

## Slide 31: Kelemahan Group Tech Layout
Utilitas mesin yang rendah
Memungkinkan terjadinya duplikasi mesin
Biaya yang tinggi untuk realokasi mesin
Membutuhkan disiplin tinggi agar part yang diproses tidak berada pada sel yang salah.
Tipe Layout

## Slide 32: Fixed Location Lay-out
G
U
D
A
N
G
B
A
H
A
N
G
U
D
A
N
G
A
L
A
T
PROYEK
Mesin Las
Mesin Bor
Mesin
Gerinda
Fasilitas
Pengecatan
Alat-alat
Perakitan
Mesin Potong
Tipe Layout

## Slide 33
Tipe Layout