## Slide 1: FORM TO CHART
Facility Planning

## Slide 2
The Facilities Planning Process
1. Define or redefine objective of the facilites
2. Specify primary and support activities
3. Determine the interrelationship
4. Determine space requirements
5. Generate alternatives facilites plan
6. Evaluate alternatives facilities plan
7. Select a facilities plan
8. Implement the plan
9. Maintain and adapt the facilities plan
10. Redefine the objective of the facility

## Slide 3
Form to chart (FTC) disebut trip Frequency Chart atau Travel Chart.
FTC digunakan untuk perencanaan tata letak pabrik dan pemindahan bahan dalam proses produksi.
FTC berguna untuk kondisi dimana banyak items yang mengalir melalui suatu area (seperti job shop, bengkel permesinan, kantor, dll)
Angka-angka pada FTC menunjukkan total dari berat beban yang harus dipindahkan, jarak perpindahan bahan, volume, atau kombinasi-kombinasi dari faktor-faktor ini.

## Slide 4: Metode Form To Chart
a. Data volume of handling dan luas departemen
Product Group | % of Handling Volume | Departement Flow Squence
I | 20 | A B C D E F G H J
II | 20 | A C D F G J
III | 25 | A D B E H F J
IV | 20 | A C D B E G J
V | 5 | A E F G H J
VI | 5 | A D C B F G H J
VII | 5 | A C D H D G J
Tabel volume of handling

## Slide 5: Metode Form To Chart
Departement | Area (SQ – FT)
A (Storage) | 4.400
B | 4.800
C | 2.700
D | 2.200
E | 4.800
F | 3.600
G | 4.300
H | 3.800
J (Stock) | 2.400
Keterangan tambahan:
lebar jalan lintasan (aisle width) inter department material handling adalah 10 feet
area pabrik 120 feet lebar, 300 feet panjang
Tabel luas setiap departemen

## Slide 6: Metode Form To Chart
b. Membuat matrix FTC
Urutan awal dapat kita tentukan secara sembarang (untuk pertama kalinya)
Analisis momen yang besarnya ditentukan berdasarkan % of handling volume dikalikan dengan jarak terhadap diagonal dari matrik tersebut
Dalam analisis momen back tracking dinilai sebesar dua kali forward movement
Dibuat macam-macam alternatif letak departemen berdasarkan analisis momen untuk memperoleh urutan departemen sebaik-baiknya

## Slide 7: Metode Form To Chart
Tabel % Volume Material yang Dipindahkan Antar Departemen (Trial 1) A B C D E F G H J
 | From | A | B | C | D | E | F | G | H | J | TOTAL
To |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  | 20 |  | 5 | 45 |  |  |  |  |  | 70
C |  | 45 | 20 |  | 5 |  |  |  |  |  | 70
D |  | 30 |  | 65 |  |  |  |  | 5 |  | 100
E |  | 5 | 45 |  | 20 |  |  |  |  |  | 70
F |  |  | 5 |  | 20 | 25 |  |  | 25 |  | 75
G |  |  |  |  | 5 | 20 | 50 |  |  |  | 75
H |  |  |  |  | 5 | 25 |  | 30 |  |  | 60
J |  |  |  |  |  |  | 25 | 45 | 30 |  | 100
TOTAL |  | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 75 | 75 | 60 |  | 620

## Slide 8: Metode Form To Chart
Tabel % Volume Material yang Dipindahkan Antar Departemen (Trial 1) A B C D E F G H J
 | From | A | B | C | D | E | F | G | H | J | TOTAL
To |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  | 20 |  | 5 | 45 |  |  |  |  |  | 70
C |  | 45 | 20 |  | 5 |  |  |  |  |  | 70
D |  | 30 |  | 65 |  |  |  |  | 5 |  | 100
E |  | 5 | 45 |  | 20 |  |  |  |  |  | 70
F |  |  | 5 |  | 20 | 25 |  |  | 25 |  | 75
G |  |  |  |  | 5 | 20 | 50 |  |  |  | 75
H |  |  |  |  | 5 | 25 |  | 30 |  |  | 60
J |  |  |  |  |  |  | 25 | 45 | 30 |  | 100
TOTAL |  | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 75 | 75 | 60 |  | 620

## Slide 9: Metode Form To Chart
Tabel % Volume Material yang Dipindahkan Antar Departemen (Trial 1) A C D F G J
 | From | A | B | C | D | E | F | G | H | J | TOTAL
To |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  | 20 |  | 5 | 45 |  |  |  |  |  | 70
C |  | 45 | 20 |  | 5 |  |  |  |  |  | 70
D |  | 30 |  | 65 |  |  |  |  | 5 |  | 100
E |  | 5 | 45 |  | 20 |  |  |  |  |  | 70
F |  |  | 5 |  | 20 | 25 |  |  | 25 |  | 75
G |  |  |  |  | 5 | 20 | 50 |  |  |  | 75
H |  |  |  |  | 5 | 25 |  | 30 |  |  | 60
J |  |  |  |  |  |  | 25 | 45 | 30 |  | 100
TOTAL |  | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 75 | 75 | 60 |  | 620

## Slide 10: Metode Form To Chart
Tabel % Volume Material yang Dipindahkan Antar Departemen (Trial 1) A D B E H F J
 | From | A | B | C | D | E | F | G | H | J | TOTAL
To |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  | 20 |  | 5 | 45 |  |  |  |  |  | 70
C |  | 45 | 20 |  | 5 |  |  |  |  |  | 70
D |  | 30 |  | 65 |  |  |  |  | 5 |  | 100
E |  | 5 | 45 |  | 20 |  |  |  |  |  | 70
F |  |  | 5 |  | 20 | 25 |  |  | 25 |  | 75
G |  |  |  |  | 5 | 20 | 50 |  |  |  | 75
H |  |  |  |  | 5 | 25 |  | 30 |  |  | 60
J |  |  |  |  |  |  | 25 | 45 | 30 |  | 100
TOTAL |  | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 75 | 75 | 60 |  | 620

## Slide 11: Metode Form To Chart
Tabel % Volume Material yang Dipindahkan Antar Departemen (Trial 1) A C D B E G J
 | From | A | B | C | D | E | F | G | H | J | TOTAL
To |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  | 20 |  | 5 | 45 |  |  |  |  |  | 70
C |  | 45 | 20 |  | 5 |  |  |  |  |  | 70
D |  | 30 |  | 65 |  |  |  |  | 5 |  | 100
E |  | 5 | 45 |  | 20 |  |  |  |  |  | 70
F |  |  | 5 |  | 20 | 25 |  |  | 25 |  | 75
G |  |  |  |  | 5 | 20 | 50 |  |  |  | 75
H |  |  |  |  | 5 | 25 |  | 30 |  |  | 60
J |  |  |  |  |  |  | 25 | 45 | 30 |  | 100
TOTAL |  | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 75 | 75 | 60 |  | 620

## Slide 12: Metode Form To Chart
Tabel % Volume Material yang Dipindahkan Antar Departemen (Trial 1) A E F G H J
 | From | A | B | C | D | E | F | G | H | J | TOTAL
To |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  | 20 |  | 5 | 45 |  |  |  |  |  | 70
C |  | 45 | 20 |  | 5 |  |  |  |  |  | 70
D |  | 30 |  | 65 |  |  |  |  | 5 |  | 100
E |  | 5 | 45 |  | 20 |  |  |  |  |  | 70
F |  |  | 5 |  | 20 | 25 |  |  | 25 |  | 75
G |  |  |  |  | 5 | 20 | 50 |  |  |  | 75
H |  |  |  |  | 5 | 25 |  | 30 |  |  | 60
J |  |  |  |  |  |  | 25 | 45 | 30 |  | 100
TOTAL |  | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 75 | 75 | 60 |  | 620

## Slide 13: Metode Form To Chart
Tabel % Volume Material yang Dipindahkan Antar Departemen (Trial 1) A D C B F G H J
 | From | A | B | C | D | E | F | G | H | J | TOTAL
To |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  | 20 |  | 5 | 45 |  |  |  |  |  | 70
C |  | 45 | 20 |  | 5 |  |  |  |  |  | 70
D |  | 30 |  | 65 |  |  |  |  | 5 |  | 100
E |  | 5 | 45 |  | 20 |  |  |  |  |  | 70
F |  |  | 5 |  | 20 | 25 |  |  | 25 |  | 75
G |  |  |  |  | 5 | 20 | 50 |  |  |  | 75
H |  |  |  |  | 5 | 25 |  | 30 |  |  | 60
J |  |  |  |  |  |  | 25 | 45 | 30 |  | 100
TOTAL |  | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 75 | 75 | 60 |  | 620

## Slide 14: Metode Form To Chart
Tabel % Volume Material yang Dipindahkan Antar Departemen (Trial 1) A C D H D G J
 | From | A | B | C | D | E | F | G | H | J | TOTAL
To |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  | 20 |  | 5 | 45 |  |  |  |  |  | 70
C |  | 45 | 20 |  | 5 |  |  |  |  |  | 70
D |  | 30 |  | 65 |  |  |  |  | 5 |  | 100
E |  | 5 | 45 |  | 20 |  |  |  |  |  | 70
F |  |  | 5 |  | 20 | 25 |  |  | 25 |  | 75
G |  |  |  |  | 5 | 20 | 50 |  |  |  | 75
H |  |  |  |  | 5 | 25 |  | 30 |  |  | 60
J |  |  |  |  |  |  | 25 | 45 | 30 |  | 100
TOTAL |  | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 75 | 75 | 60 |  | 620

## Slide 15: Metode Form To Chart
Tabel % Volume Material yang Dipindahkan Antar Departemen (Trial 1)
 | From | A | B | C | D | E | F | G | H | J | TOTAL
To |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  | 20 |  | 5 | 45 |  |  |  |  |  | 70
C |  | 45 | 20 |  | 5 |  |  |  |  |  | 70
D |  | 30 |  | 65 |  |  |  |  | 5 |  | 100
E |  | 5 | 45 |  | 20 |  |  |  |  |  | 70
F |  |  | 5 |  | 20 | 25 |  |  | 25 |  | 75
G |  |  |  |  | 5 | 20 | 50 |  |  |  | 75
H |  |  |  |  | 5 | 25 |  | 30 |  |  | 60
J |  |  |  |  |  |  | 25 | 45 | 30 |  | 100
TOTAL |  | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 75 | 75 | 60 |  | 620

## Slide 16: Metode Form To Chart
Tabel % Volume Material yang Dipindahkan Antar Departemen (Trial 1)
 | From | A | B | C | D | E | F | G | H | J | TOTAL
To |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  | 20 |  | 5 | 45 |  |  |  |  |  | 70
C |  | 45 | 20 |  | 5 |  |  |  |  |  | 70
D |  | 30 |  | 65 |  |  |  |  | 5 |  | 100
E |  | 5 | 45 |  | 20 |  |  |  |  |  | 70
F |  |  | 5 |  | 20 | 25 |  |  | 25 |  | 75
G |  |  |  |  | 5 | 20 | 50 |  |  |  | 75
H |  |  |  |  | 5 | 25 |  | 30 |  |  | 60
J |  |  |  |  |  |  | 25 | 45 | 30 |  | 100
TOTAL |  | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 75 | 75 | 60 |  | 620
Wilayah Forward
Wilayah Backward

## Slide 17: Metode Form To Chart
Diagonal daerah kuning daerah diagonal 1
Diagonal orange daerah diagonal 2 dst...
 | From | A | B | C | D | E | F | G | H | J | TOTAL
To |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  | 20 |  | 5 | 45 |  |  |  |  |  | 70
C |  | 45 | 20 |  | 5 |  |  |  |  |  | 70
D |  | 30 |  | 65 |  |  |  |  | 5 |  | 100
E |  | 5 | 45 |  | 20 |  |  |  |  |  | 70
F |  |  | 5 |  | 20 | 25 |  |  | 25 |  | 75
G |  |  |  |  | 5 | 20 | 50 |  |  |  | 75
H |  |  |  |  | 5 | 25 |  | 30 |  |  | 60
J |  |  |  |  |  |  | 25 | 45 | 30 |  | 100
TOTAL |  | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 75 | 75 | 60 |  | 620

## Slide 18: Metode Form To Chart
Tabel Volume Produk Berdasarkan Jarak Diagonal
Forward Distance from diagonal | Backward Distance from diagonal
1. (20+20+65+20+25+50+30+30)=260 | 1.(5+5) = 10
2.(45+20+20+45) = 130 | 2.(45+25) = 70
3.(30+45+5+25+25) = 130 | 3. 0
4.(5+5+5) = 15 | 4. 5
5. 0 | 5. 0
6. 0 | 6. 0
TOTAL = 535 | TOTAL = 85
TOTAL = 535+85 =620 | 

## Slide 19: Metode Form To Chart
Tabel Analisis Momen dari Trial I,
jarak backward 2x forward
Forward Distance from diagonal | Backward Distance from diagonal
1. 1 x 260 =260 | 1.1 x 2 x 10 = 20
2.2 x 130 = 260 | 2.2 x 2 x 70 = 280
3. 3 x 130 = 390 | 3. 3 x 2 x 0 = 0
4. 4 x 15 = 60 | 4. 4 x 2 x 5 = 40
5. 5 x 0 = 0 | 5. 5 x 2 x 0 = 0
6. 6 x 0 = 0 | 6. 6 x 2 x 0 = 0
TOTAL = 970 | TOTAL = 340
TOTAL = 970 + 340 = 1310 | 

## Slide 20: Metode Form To Chart
Urutan departemen diubah menjadi : ACDBEHFGJ
(untuk mencari urutan departemen yang paling baik, ubah urutan layout dan lakukan analisis momennya sampai didapat total analisa momen yang paling minimal)

## Slide 21: Metode Form To Chart
Tabel % Volume Material yang Dipindahkan Antar Departemen (Trial 2)
 | From | A | C | D | B | E | H | F | G | J | TOTAL
To |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  | 45 |  | 5 | 20 |  |  |  |  |  | 70
D |  | 30 | 65 |  |  |  | 5 |  |  |  | 100
B |  | 20 | 5 | 45 |  |  |  |  |  |  | 70
E |  | 5 |  | 20 | 45 |  |  |  |  |  | 70
H |  |  |  | 5 |  | 25 |  |  | 30 |  | 60
F |  |  |  | 20 | 5 | 25 | 25 |  |  |  | 75
G |  |  |  | 5 |  | 20 |  | 50 |  |  | 75
J |  |  |  |  |  |  | 30 | 25 | 45 |  | 100
TOTAL |  | 100 | 70 | 100 | 70 | 70 | 60 | 75 | 75 |  | 620

## Slide 22: Metode Form To Chart
Tabel Volume Produk Berdasarkan Jarak Diagonal & Analisis Momen dari Trial 2
Distance from diagonal | Volume Produk |  | Momen Produk | 
 | Forward | Backward | Forward | Backward
1 | 345 | 5 | 345 | 10
2 | 105 | 50 | 210 | 200
3 | 80 | 5 | 240 | 30
4 | 25 | 0 | 100 | 0
5 | 5 | 0 | 25 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 560 | 60 | 920 | 240
 | Total = 620 |  | Total = 1.160 | 

## Slide 23: Metode Form To Chart
C.Buat preliminary layout berdasarkan hasil analisis FTC yang memberikan gerakan perpindahan backtracking yang paling minimal
Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan preliminary layout:
Pola aliran (flow pattern) yang disesuaikan dengan area tanah yang tersedia.
Analisis distance volume chart, yang mana peta ini akan menentukan secara kuantitatif mengenai alternatif perpindahan mateial antara departemen satu ke departemen yang lain dengan sebaik-baiknya.

## Slide 24: Metode Form To Chart

## Slide 25: Metode Form To Chart
d. Distance Volume Chart
Pengukuran jarak dilakukan dari titik center yang satu menuju garis sumbu dari jalan lintasan (aisle), dan kemudian dari sini menuju ke titik center dari departemen yang lainnya tersebut.

## Slide 26: Metode Form To Chart
 | From | A | C | D | B | E | H | F | G | J
To |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  | 130 |  | 110 | 173 |  |  |  |  | 
D |  | 175 | 110 |  |  |  | 135 |  |  | 
B |  | 240 | 173 | 128 |  |  |  |  |  | 
E |  | 270,5 |  | 151,5 | 97,5 |  |  |  |  | 
H |  |  |  | 135 |  | 89,5 |  |  | 205,5 | 
F |  |  |  | 67 | 125 | 157 | 132 |  |  | 
G |  |  |  | 135 |  | 229,5 |  | 138 |  | 
J |  |  |  |  |  |  | 265 | 197 | 125 | 
Contoh hasil pengukuran (sudah disesuaikan dalam bentuk matrix)

## Slide 27: Metode Form To Chart
 | From | A | C | D | B | E | H | F | G | J | TOTAL
To |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  | 5850 |  | 550 | 3460 |  |  |  |  |  | 9860
D |  | 5250 | 7150 |  |  |  | 675 |  |  |  | 13095
B |  | 4800 | 865 | 5760 |  |  |  |  |  |  | 11425
E |  | 1335 |  | 3190 | 4410 |  |  |  |  |  | 8935
H |  |  |  | 665 |  | 2250 |  |  |  |  | 9065
F |  |  |  | 1340 | 625 | 3950 | 3300 |  | 610 |  | 9215
G |  |  |  | 665 |  | 4600 |  | 6900 |  |  | 12165
J |  |  |  |  |  |  | 7950 | 4925 | 5625 |  | 18500
TOTAL |  | 17235 | 8015 | 12170 | 8495 | 10800 | 11925 | 11825 | 11775 |  | 92240
Lakukan analisis distance volume chart (mengalikan jarak dengan volume handlingnya)

## Slide 28: Metode Form To Chart
e. Tinjauan Critical Point
Total angka 92240 akan menjadi ukuran dalam perhitungan biaya untuk merubah tata letak departemen
Critical points akan bisa diperkecil dengan merubah letak departemen C dan H, H dan J sehingga langkah-langkah proses produksi menjadi E F G H J
Selanjutnya dengan beberapa kali melaksanakan analisis yang bersifat trial error – baik sekedar merubah letak departemen ataupun bisa pula dengan merubah pola aliran bahan – akhirnya akan dapat diperoleh tata letak pabrik yang sebaik-baiknya, (total angka volume distance yang terkecil)

## Slide 29: Exercise From-To Chart
Part # | Routing (Operations Sequence)
1 | R A B D C F S -30%
2 | R B D C A S 10%
3 | R E F B A C D S 10%
4 | R F A C D S 25%
5 | R C A D S `25%

## Slide 30: From-To Chart
Part # | Quantity per Day | Weight in Pounds | Weight | Relative Importance
1 | 2 | 0.50 | 1 | 1
2 | 2 | 9.00 | 18 | 18
3 | 2 | 0.50 | 1 | 1
4 | 2 | 15.00 | 30 | 30
5 | 2 | 3.75 | 7.5 | 7.5

## Slide 31: From-To Chart